## Slide 1: Organisation und Verantwortlichkeiten

## Slide 2: Warum ist gute Organisation so wichtig?
Gute Organisation rettet Leben – Arbeiten müssen sicher geplant werden!
Ein Großteil der Unfälle im Zusammenhang mit Instandhaltungsarbeiten ist nicht auf technisches Versagen zurückzuführen, sondern auf unzureichende Organisation der Arbeiten.
Gute Organisation ersetzt keine Sicherheitsvorkehrungen – aber ohne Organisation wirken Sicherheitsmaßnahmen nicht.
Sichre Instandhaltung beginnt daher im Büro und bei der Abstimmung mit allen Beteiligten!

## Slide 3: Agenda
Grober Überblick „Wer ist für was verantwortlich?“
Verantwortung des Biogasanlagenbetreibers bei Beauftragung einer Fremdfirma
Pflichten und Vergabe von Verantwortlichkeiten im Detail

## Slide 4
Grober Überblick „Wer ist für was verantwortlich“

## Slide 5: Verantwortung des Arbeitgebers ArbSchG §13
Der Arbeitgeber / Unternehmer ist für sein Unternehmen und seine Mitarbeitenden verantwortlich!
Verantwortlich für die Erfüllung der sich aus dem Arbeitsschutzgesetz ergebenden Pflichten sind neben dem Arbeitgeber
sein gesetzlicher Vertreter,
das vertretungsberechtigte Organ einer juristischen Person
der vertretungsberechtigte Gesellschafter einer Personengesellschaft
Personen, die mit der Leitung eines Unternehmens oder Betriebs beauftragt sind, im Rahmen der ihnen übertragenen Aufgaben und Befugnisse,
sonstige nach Abs. 2 oder nach einer auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen oder nach einer Unfallverhütungsvorschrift beauftragte Personen im Rahmen ihrer Aufgaben und Befugnisse.
Delegation:
Der Arbeitgeber kann zuverlässige und fachkundige Personen (mit deren Einverständnis) schriftlich (z.B. über den Arbeitsvertrag) damit beauftragen, ihm obliegende Aufgaben (eindeutige Abgrenzung nötig) nach diesem Gesetz in eigener Verantwortung wahrzunehmen.

## Slide 6: Verantwortung des Arbeitgebers BetrSichV § 4
Arbeitsmittel dürfen erst verwendet werden, nachdem der Arbeitgeber
eine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt hat.
die notwendigen Schutzmaßnahmen nach dem Stand der Technik festgelegt hat (TOP-Prinzip).
festgestellt hat, dass die Verwendung der Arbeitsmittel nach dem Stand der Technik sicher ist (Wirksamkeitskontrolle).
 Ausführungen hierzu kommen in der nächsten Präsentation
Des Weiteren hat der Arbeitgeber alle Personen, vor Aufnahme der Tätigkeit, einzuweisen bzw. zu unterweisen und sich von deren Qualifikation für diese Tätigkeit zu überzeugen.
 Dies besagen auch die GefStoffV, BioStoffV, ArbstättV, TRGS 529, TRAS 120, DGUV V1, usw.
  Weitere Hinweise zur Qualifikation/Fachkunde finden Sie in der
  A-003-4 Checkliste Qualifikationsanforderungen in der Biogasbranche - Fachverband BIOGAS

## Slide 7: Arbeitnehmerüberlassung § 11 Absatz 6 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz
Im Hinblick auf die Anforderungen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes ist ein Leiharbeiter den eigenen Mitarbeitern gleichgestellt
In der Arbeitsschutzvereinbarung (Bestandteil / Anlage des Überlassungsvertrages) sind die Zuständigkeiten und die Details für die Bereiche „Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitsmedizinische Vorsorge zu treffen und zu dokumentieren
Achtung: Eine nicht getroffene Arbeitsschutzvereinbarung geht gemäß Arbeitnehmerüberlassungsgesetz immer zu Lasten des Entleihers.

## Slide 8: Verantwortung der Beschäftigten ArbSchG § 15 u.16
Pflichten der Beschäftigten:
Jeder Mitarbeitende ist dazu verpflichtet sich aktiv am Arbeitsschutz zu beteiligen, das bedeutet,
den Arbeitgeber bei der Umsetzung zu unterstützen.
die Betriebsanweisungen, Unterweisungen und Weisungen zu befolgen.
Maschinen und Geräte bestimmungsgemäß zu betreiben/zu benutzen.
keine anderen Personen durch das eigene Handeln oder Unterlassen zu gefährden.
bei Gefährdungen den Arbeitsgeber über diese zu informieren.
Empfehlung:
Soll Weisungsbefugnis und damit Verantwortung auf Mitarbeiter übertragen werden, sollte
dies schriftlich vereinbart werden und
die Befugnisse und Verantwortlichkeiten dabei klar benannt werden.
Siehe Folie 4  Delegation

## Slide 9: Verantwortung des Herstellers EU-Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) und ProdSG
Der Hersteller muss die Unterlagen übergeben, die zum sicheren Betrieb der Maschine/Anlage notwendig sind:
  Betriebsanleitungen für das Produkt (BGA oder Komponenten)
  Einbauerklärung (z.B. 2014/34/EU ATEX Produktrichtlinie / Ex-Zone)
  Inbetriebnahme-/Dichtheitsprüfprotokolle
  CE-Kennzeichnung / CE-Konformitätserklärung
  Wartungsanleitung
  Etc.
VORSICHT: Auch Betreiber und Inverkehrbringer können zum Hersteller werden:
Bei wesentlichen Änderungen an Maschinen/Maschinenanlagen hinsichtlich deren Umfang, Leistung, Funktion und/oder Sicherheitstechnik!
  Bei Herstellung eigener Maschinen/Geräte!
   Oben genannte Dokumentation muss dann selbst erstellt werden!

## Slide 10
Verantwortung des Biogasanlagenbetreibers

## Slide 11: Verkehrssicherungspflicht des Betreibers I
Die Verkehrssicherungspflicht verbleibt bei Beauftragung beim Auftraggeber
Wenn die Fremdfirma den Auftrag alleine ausführt erhält sie die Sachherrschaft über den Arbeitsbereich bzw. die Baustelle. Der Betreiber bleibt jedoch im Sinne des § 823 BGB verkehrssicherungspflichtig.
 Er muss Dritte schützen, insbesondere auch Mitarbeiter der Fremdfirma!
§ 823 BGB Verkehrssicherungspflicht
Wer eine Gefahrenquelle schafft oder sie in seinem Einflussbereich andauern lässt, muss im Rahmen des Zumutbaren die nötigen Sicherheitsvorkehrungen treffen, damit sich die Gefahren nicht zum Schaden anderer Personen oder Sachen auswirken.
Notes: Nach § 831 BGB haftet der Geschäftsherr nur für die falsche Auswahl, mangelnde Beaufsichtigung etc. Es handelt sich insoweit also um eine Haftung für eigenes Verschulden. § 831 BGB eröffnet dem Geschäftsherrn allerdings die Möglichkeit der Exkulpation, das heißt der Geschäftsherr kann sich unter gewissen Voraussetzungen von seinem vermutetem Verschulden befreien, indem er sein pflichtgemäßes Handeln nachweist.

## Slide 12: Verkehrssicherungspflicht des Betreibers II
Die Verkehrssicherungspflicht kann vertraglich zu Teilen auch auf Fremdfirmen übertragen werden allerdings verbleibt i.d.R. immer eine „sekundäre“ Verkehrssicherungspflichtlicht beim Betreiber:
Der Betreiber ist verpflichtet eine geeignete und qualifizierte Firma auszuwählen und die Tätigkeiten auf seiner Anlage zu kontrollieren und zu überwachen.
  Zusätzlich zu dieser Verkehrssicherungspflicht ergeben sich aus den geltenden Gesetzen, Verordnungen und technischen Regeln weitere Pflichten, diese liegen nicht nur beim Betreiber und müssen unter allen Beteiligten abgestimmt werden (siehe rot gekennzeichnete Kästchen)!
Pflichten des Arbeitgebers
Koordination
Gemeinsame GBU mit Abstimmung der Schutzmaßnahmen
Aufsichtsführung
Einweisung der Fremdfirma
Auswahl der Fremdfirma
Freigabe der Arbeiten
Kontrolle und Überwachung

## Slide 13
Pflichten und Vergabe von Verantwortlichkeiten im Detail

## Slide 14: Auswahl der Fremdfirma GefStoffV § 15 / TRGS 529 Nr. 4.2.10
Anforderungen an die Qualifikation gemäß TRGS 529
Soll eine Fremdfirma Tätigkeiten mit Gefahrstoffen durchführen, ist der Arbeitgeber als Auftraggeber dafür verantwortlich, dass nur solche Arbeitgeber herangezogen werden, die über die erforderlichen Befähigungen, Fachkenntnisse und Erfahrungen verfügen.
Im Sinne der TRGS 529 sind dies insbesondere Tätigkeiten in oder neben explosionsgefährdeten Bereichen sowie Tätigkeiten, bei denen Biogas freigesetzt werden kann, z.B.
  Instandhaltungsarbeiten am Folienspeicher
  Arbeiten an der Gasinstallation und an Gasleitungen,
  Instandhaltungsarbeiten an Tauchmotorrührwerken,
  Aktivkohlewechsel,
  Arbeiten an Gärbehältern
   Dies gilt aber auch für alle anderen Tätigkeiten, für die eine spezielle Qualifikation erforderlich ist!
  Der Betreiber der Biogasanlage muss von Ihrer Firma Nachweise einfordern, halten Sie diese bereit oder stellen Sie die Qualifikationsnachweise z.B. auch auf Ihrer Homepage ein!
  Referenzlisten, Teilnahme an Schulungen/Seminaren, besondere Qualifikationsnachweise (z.B. TRGS 529/TRAS 120, Zertifizierung Rohrleitungsbau DVGW GW 301, WHG-Fachbetrieb, Gefährdungsbeurteilung, Arbeits-/Betriebsanweisungen für das vorgesehene Arbeitsverfahren, Schweißerschein, Qualifikationen für Tätigkeiten an elektrischen Anlagen, etc.)
A-003-04 Qualifikationsanforderungen

## Slide 15: Aufsichtsführung TRGS 529 Nr. 7.3
Exkurs Aufsichtsführung: Wann wird diese benötigt?
Werden gefährliche Arbeiten gemäß § 8 DGUV V1 durchgeführt, z.B.
Arbeiten mit Absturzgefahr,
Instandhaltungsarbeiten in oder neben Ex- Bereichen,
Arbeiten an Gasleitungen und Rohrleitungen
Arbeiten in engen Räumen oder Behältern,
muss eine zuverlässige, mit der Arbeit vertraute Person Aufsicht führen.
Wenn Sie als Fachfirma gefährliche Tätigkeiten durchführen, müssen Ihre Mitarbeitenden sich mit dem Arbeitsverfahren, den zu beachtenden Rechtsvorschriften und den Gefährdungen und Schutzmaßnahmen auskennen! Das ist zumeist auch ein Grund, warum der Biogasanlagenbetreiber Sie beauftragt! Daher sollten Sie als Fachfirma in der Regel auch den Aufsichtführenden für gefährliche Tätigkeiten stellen!
Trägt Arbeitgeberverantwortung gemäß § 13 ArbSchG
Den zu beachtenden Rechtsvorschriften
Dem Arbeitsverfahren
Den Gefährdungen und Schutzmaßnahmen

## Slide 16: Aufsichtsführung und Fachkunde sichere Instandhaltung TRGS 529 Nr. 7.3, Anlage 3.3
Bei Instandhaltungsarbeiten, die zu einer Gasfreisetzung führen können, kann eine Exposition gegenüber Schwefelwasserstoff (akut toxisch Kat. 2, einatmen) o. Ammoniak (akut toxisch Kat. 3, einatmen) nicht ausgeschlossen werden. Diese Tätigkeiten dürfen nur in Anwesenheit einer fachkundigen Person ausgeführt werden.
 Bei jeder Instandhaltungstätigkeit am gasführenden System muss also eine Person mit der Fachkunde sichere Instandhaltung anwesend sein!
Da es sich hierbei auch immer um eine gefährliche Tätigkeit handelt, ist hier auch immer eine Aufsicht führende Person erforderlich! Diese Person, die über die Dauer der Ausführung eines Arbeitsverfahrens Verantwortung gemäß § 13 Abs. 1 Nr. 5 ArbSchG trägt, sollte dann auch die Fachkunde sichere Instandhaltung inne haben!
Deshalb sind Sie hier!

## Slide 17: Koordination Zusammenarbeit bei gegenseitiger Gefährdung
Werden verschiedene Unternehmen gleichzeitig an einem Arbeitsplatz tätig, kann es zu gegenseitigen Gefährdungen kommen.
Vor Arbeitsaufnahme haben die Unternehmen gemeinsam zu prüfen, ob gegenseitige Gefährdungen entstehen können.
Bestehen gegenseitige Gefährdungen ist ein Koordinator einzusetzen, der die Arbeiten und die Schutzmaßnahmenkonzepte aufeinander abstimmt.
Bei besonderen Gefahren wie z.B.
  Gefahr des Verhängens bei Arbeiten mit dem Kran,
  feuergefährlichen Arbeiten (z. B. Schweißarbeiten) in Ex-Bereichen,
  Gefahr des Überfahrens und Einquetschens durch Erdbaumaschinen,
  Gefahr durch herabfallende o. abgeworfene Gegenstände bei Arbeiten übereinander,
ist ein Koordinator mit Weisungsbefugnis zu bestimmen.

## Slide 18: Koordination Zusammenarbeit bei gegenseitiger Gefährdung
  Umfang der Weisungsbefugnisse des Koordinators:
  Unterbinden von gefährlichen Tätigkeiten
  Untersagen der Benutzung gefährdender Geräte
  Freigabe bestimmter Tätigkeiten zu bestimmter Zeit
  Dabei ist das
  Weisungsrecht nicht „automatisch“ im Job enthalten
  Weisungsrecht vertraglich zwischen Auftraggeber, Koordinator und jeder Fremdfirma zu vereinbaren
   Weisungsbefugnisse sind schriftlich zu erteilen!
  Jedermann-Notfallbefugnis („Stopp!“) ist weiter gegeben
  Für Baustellen, auf denen Beschäftigte mehrerer Arbeitgeber gleichzeitig oder nacheinander tätig werden, sind zusätzlich ein oder mehrere Koordinatoren nach Baustellenverordnung zu bestellen (Regel zum Arbeitsschutz auf Baustellen RAB 30)

## Slide 19: Anlassbezogene Gefährdungsbeurteilung TRBS 1112 „Instandhaltung“
Grundsätzlich trägt jeder Arbeitgeber die Verantwortung für die Sicherheit und Gesundheit seiner Beschäftigten
Jeder Arbeitgeber hat für die Tätigkeiten seiner
Mitarbeiter eine Gefährdungsbeurteilung zu erstellen.
Bei Zusammenarbeit verschiedener Arbeitgeber ist die Gefährdungsbeurteilung (schriftlich) unter allen Beteiligten abzustimmen und gemeinsam sind entsprechende Schutzmaßnahmen zu treffen.
Biogasanlagenbetreiber
Instandhaltungsunternehmen
Gefährdungen durch die Biogasanlage / den Anlagenteil
Gefährdungen durch die Instandhaltungsmaßnahme
Gefährdungen durch bei der Instandhaltung verwendete Arbeitsmittel
Gefährdungen durch arbeitsorganisatorische Besonderheiten
Notes: Batteriesäure, Gefahrstoffe, Schwefelablagerungen
Kran, bewegliche Teile, Bodenöffnungen,

## Slide 20: Einweisung der Fremdfirma
Der Verantwortliche der Fremdfirma muss vor Arbeitsaufnahme in baustellen- bzw.- standort-spezifischen „Gefahrenquellen“ und „spezifische Verhaltensregeln“ durch den Biogasanlagenbetreiber eingewiesen werden, z.B.:
  Ex-Zonenplan, Schutzabstandsregelungen feuergefährliche Arbeiten
  Betretungsverbote
  Handhabung von Notfällen (Rettungskette, Alarmplan….)
  Einsatz von persönlicher Schutzausrüstung
  Weisungsvorbehalte bei gegenseitiger Gefährdung
  Handhabung von Anlieferung, Transport, Lagerung….
  Gegenseitige Informations- und Meldepflichten
  Einsatz gefährlicher Arbeitsmittel/Arbeitsverfahren (Freigabeverfahren)
  Koordination gefährlicher Arbeiten ….
Der Anlagenbetreiber muss sich vergewissern, dass Beschäftigte des Auftragnehmers eine angemessene Unterweisung über den Inhalt der Einweisung erhalten haben!
Der Anlagenbetreiber sollte wesentliche Inhalte der Einweisung bereits dem Bestellvorgang hinzuzufügen!
Der Anlagenbetreiber muss auch die eigenen Mitarbeiter über die Instandhaltungsmaßnahmen und deren Auswirkungen auf die Betriebsabläufe zu informieren.
Dokumentation

## Slide 21: Freigabe der Arbeiten durch den Anlagenbetreiber TRBS 1112 „Instandhaltung“
Informationen über Gefährdungen aus dem
Anlagenbetrieb
Informationen über Gefährdungen aus der
Instandhaltungsmaßnahme
Solange der Anlagenbetreiber gefährliche Tätigkeiten (z.B. mit Absturzgefahr, in oder neben explosionsgefährdeten Bereichen, feuergefährliche Arbeiten, etc.) nicht freigegeben hat, dürfen Sie als Fremdfirma nicht mit den Arbeiten beginnen!
Anlagenverantwortlicher (Biogasanlagenbetreiber)
Verantwortlich für die Sicherung der Arbeitsmittel/Anlage/Anlagenteile, Abschalten von Anlagen, Kennzeichnen des Arbeitsbereiches, sicheren Zugang zum Arbeitsbereich, etc. …
Instandhaltungs-/Arbeitsverantwortlicher
(Fremdfirma)
Verantwortlich für Schutzmaßnahmen für die Instandhaltungstätigkeit, z.B. Arbeiten mit geeignetem Werkzeug, geeignete PSA, etc. …
Schriftliche
ERLAUBNIS / FREIGABE DER ARBEITEN
Für einen bestimmten Zeitraum
Für einen bestimmten Arbeitsbereich
Unter Einhaltung bestimmter Sicherheitsmaßnahmen
…
 Muster für verschiedene Tätigkeiten sind hier im Internet zu finden, auch bei der BG ETEM.

## Slide 22
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!